Введение.

ОАО ПИ «Башкиргражданпроект», мастерская генерального плана в соответствии с договором №20430 по заказу Администрации МР Уфимский район РБ разработал проект «Генеральный план сельского поселения Ольховский сельсовет МР Уфимский район РБ». Проект выполнен на основании утвержденного задания на разработку документа территориального планирования.

Основание для разработки проекта

- Республиканская целевая программа “Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы”, утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года №391.

Основные задачи

1. Проведение комплексного анализа:

- положения населенных пунктов сельского поселения Ольховский сельсовет  в системе региональных связей, их места и роли в системе расселения;

- современного состояния использования территории;

- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);

- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);

- предшествующей градостроительной документации;

- инженерно-строительных условий;

- возможных негативных природных и техногенных воздействий.

2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенных пунктов сельского поселения Ольховский сельсовет.

3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития населенных пунктов сельского поселения Ольховский сельсовет. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения.

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:

- повышение эффективности использования территории и повышение ее рентного потенциала;

- экологически-безопасное взаиморазмещение в структуре населенных пунктов сельского поселения Ольховский сельсовет общественных, жилых и производственных функций;

- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

5. Разработка предложений:

- по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон населенных пунктов сельского поселения Ольховский сельсовет с учетом специфики социально-экономических условий их развития.

6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения Ольховский сельсовет в соответствии с приоритетными направлениями их территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием.

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов сельского поселения Ольховский сельсовет, адаптированной к их конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.

10. Размещение в населенных пунктах сельского поселения Ольховский сельсовет объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования агломерации городов Республики Башкортостан.

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории населенных пунктов сельского поселения Ольховский сельсовет.

12. Разработка предложений по защите территории поселения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.

13. Разработка предложений по инженерному оборудованию и благоустройству населенных пунктов сельского поселения Ольховский сельсовет.

14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.

15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.

16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.

17. Разработка предложений по установлению границ населенных пунктов сельского поселения Ольховский сельсовет.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2023 года.

Расчетный срок – до 2033 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Ольховский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Глава I. Положение проектируемого сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории.

Сельское поселение Ольховский сельсовет расположен в южной части МР Уфимский район. Территория сельсовета граничит с севера и  северо-востока – с территорией ГО город Уфа, с юго-востока, юга и юго-запада – с территорией Кармаскалинского района, с северо-запада – с территорией Чесноковского сельсовета.

В состав Ольховского сельского поселения входят населенные пункты – с. Ольховое, д.Федоровка.

Большое влияние оказывает крупное сельскохозяйственное предприятие III класса опасности – Уфимский конезавод №119.

Территория сельсовета имеет резервы для освоения территорий с учетом выполнения мероприятий по защите территории от паводковых вод. На территории сельсовета определяющим фактором является наличие крупного водозабора Уфимского района, земель гослесфонда, размещение существующих рекреационных объектов.

На территории сельсовета расположены железнодорожные пути, идущие в направлениях «Уфа-Магнитогорск» и «Уфа-Оренбург», а также водные пути р.Белая. По территории Ольховского сельсовета проходит межмуниципальная автомобильная дорога, связывающая Уфимский и Кармаскалинский районы. Генеральных планом ГО г.Уфа (2006г) предполагается строительство автомобильной дороги «Восточный обход г.Уфы».

Границы зон с особыми условиями использования территории

Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных и коммунальных объектов;

- СЗЗ от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

-СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- СЗЗ от железнодорожных путей;

- охранные зоны рекреационных объектов;

- затапливаемые, заболоченные, закарстованные территории.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.6 часть 6 Водного кодекса РФ):

- для рек протяженностью более 50км от истока до устья (р.Белая, р.Уршак) 20м.

- для рек протяженностью 10-50км от истока до устья (р.Штиле) 20м.

- для рек и ручьев протяженностью менее 10км от истока до устья - 5м.

- для озер – 20м.

- Зона охраны водозаборов:

- I пояс ЗСО для артезианских скважин  - 50 м.

- II пояс ЗСО для артезианских скважин  - 300 м.

- Для Киешкинского водозабора заказчиком представлены исходные данные по границам зон охраны водозабора, которые нанесены на ГД-2 «Опорный план».

3) Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий присутствуют в виде гослесфонда.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

1) санитарно-защитные зоны от объектов социального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г):

- пилорама – класс опасности V, СЗЗ – 50 м;

- склад – класс опасности V, СЗЗ – 50 м;

- кладбище действующее – класс опасности IV, СЗЗ – 100 м;

- свалка твёрдо-бытовых отходов – класс опасности II, СЗЗ – 500 м;

- склад ГСМ – класс опасности IV, СЗЗ – 100 м;

- карьер ПГС – класс опасности IV, СЗЗ – 100 м;

- пельменный цех – класс опасности V, СЗЗ – 50 м;

- пасечное хозяйство – охранная зона – 50 м;

- станция техобслуживания – класс опасности V, СЗЗ – 50 м;

- скважина нефтедобычи – класс опасности III, СЗЗ – 300 м;

- конный завод – класс опасности III, СЗЗ – 300 м;

- ветеринарная лечебница – класс опасности IV, СЗЗ – 100 м;

2) санитарно-защитные зоны от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г, СНиП 2.07.01-89*):

- дорога межмуниципального значения, СЗЗ – по 100 м от бровки земляного полотна;

- муниципальная дорога, СЗЗ – по 50 м от бровки земляного полотна;

- сети объектов добычи и транспортировки нефти и газа, СЗЗ в соответствии в предоставленными исходными данными и нормативными документами;

4) санитарно-защитные зоны от объектов промышленного и коммунального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г) – смотри раздел ОПЗ «Охрана окружающей среды».

5) водоохранные зоны,  прибрежные защитные полосы водных объектов:

- для рек протяженностью 10-50км от истока до устья (р.Штиле) 100м, прибрежные защитные полосы водных объектов для рек протяженностью 10-50км от истока до устья (р.Штиле) 50м;

- для рек протяженностью более 50км от истока до устья (р.Белая, Уршак) 200м, прибрежные защитные полосы водных объектов для рек протяженностью более 50км от истока до устья (р. Белая, Уршак) 50м;

1.2 Существующая застройка.

Существующая планировочная структура с.Ольховое и д.Федоровка – компактная. Тип планировочной системы сел – комбинированный (в основном сочетаются прямоугольная и свободная планировочные системы). Общественный центр с.Ольховое расположен в центральной части,  д.Федоровка -  в южной части села.

Основными факторами, определяющими развитие территорий  являются – земли гослесфонда, инженерно-транспортные коммуникации (зоны охраны Киешкинского водозабора, ВЛЭП, магистральные водопроводы, газопроводы высокого давления, автодороги),  границы муниципальных образований, сельскохозяйственные территории.

1.2.1.Жилая застройка.

В населённых пунктах сельсовета жилая застройка представлена 1 - 2 этажными 1-2 квартирными жилыми домами с приусадебными участками, а также секционной застройкой до 5 этажей.

Инженерное оборудование жилого фонда неполное.

Материал стен в основном – кирпич, дерево.

1.2.2 Общественная застройка.

Объекты культурно-бытового обслуживания представлены следующими объектами:

| Экспликация общественных объектов |
| --- |
| Номер на плане | Наименование предприятия | Примечания |
| 1 | Школа |  |
| 2 | Детский сад "Солнышко" |  |
| 3 | МУ Сельский Дом культуры |  |
| 4 | Администрация СП Ольховский сс |  |
| 5 | ООО "Путник", универсам Почтовое отделение ОАО "Уфимский конный завод 119" |  |
| 6 | Социально-профилактический центр |  |
|  | Религиозный центр |  |
| 7 | ООО "Диана", магазин |  |
| 8 | Рынок |  |
| 9 | ИП Галиханова, магазин |  |
| 10 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |
| 11 | Магазин-кафе |  |
| 12 | Отвод под спортивную площадку |  |
| 14 | Баня |  |
| Рекреационные объекты |
| 13 | ООО "Агродорспецстрой", дом рыбака и охотника на 10 чел. (круглогодичная) |  |
|  | ООО "СтройРегионСервис", дом рыбака и охотника на 10 чел. (круглогодичная) |  |
| 15 | ОАО АНК "Башнефть" ХИК "Соцкультсервис", база отдыха "Уршак", (круглогодичное, 85 чел.) |  |
| 17 | База отдыха ОАО "Башнефтегеофизика", (сезонное, 50 чел.) |  |
| 18 | Оздоровительный лагерь "Березка", (сезонное, 300 чел.) |  |
| 19 | Оздоровительный лагерь "Пульс", (сезонное, 80 чел.) |  |
| 20 | База отдыха "Агидель", (сезонное, 50 чел.) |  |
| 21 | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов РБ", охотничье хозяйство (вольерное хозяйство) |  |

Отмечается низкая обеспеченность детскими садами, магазинами, объектами бытового обслуживания.

Общественный административно-культурный центр сельсовета сформировался в центральной части с.Ольховое, как административного центра сельсовета. Культовые сооружения размещены в восточной части села. В остальных населенных пунктах также присутствуют объекты повседневного использования.

1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Производственные, сельскохозяйственные, коммунально-складские предприятия рассредоточены по территории всего сельсовета.

Экспликация предприятий представлена на чертеже 20430-ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемая в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000».

Перечень производственных предприятий, учреждений и организаций (по состоянию на 2014 г.).

| Номер на плане | Наименование предприятия |
| --- | --- |
| 1 | ОАО "Уфимский конный завод 119", конюшня на 645 голов |
| 1.1 | Пилорама |
| 1.2 | Склад ГСМ |
| 1.3 | Машино-транспортная мастерская |
| 1.4 | Склады |
| 2 | ООО "Товарищество Добрынин", пельменный цех |
| 3 | Карьер ПГС |
| 4 | Ветлечебница |
| 5 | Кладбище |
| 6 | Кладбище |
| 7 | Пасечное хозяйство |
| 8 | ООО "СтройВертикаль", водозабор |
| 9 | Скважина нефтедобычи |
| 10 | ООО " СтройСервисИнвест", свалка |
| 11 | ООО "Агродорспецстрой", пождепо |
| 12 | Ж/д станция |
| 13 | Пасечное хозяйство |
| 14 | СТО |

1.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

На территории СП Ольховский сельсовет отсутствуют памятники истории, архитектуры и археологии. Проектом рекомендуется до начала строительства провести археологические исследования  по установлению границ территории объекта культурного наследия, зон охраны объекта культурного наследия.

В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов культурного наследия или обнаружения каких-либо предметов материальной культуры, обратиться в ГУОН при МК и НП РБ.

1.4 Транспорт и дороги.

Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом.

Внешняя связь СП Ольховский сельсовет с другими населенными пунктами осуществляется по межмуниципальной автомобильной дороге, которая соединяет СП Ольховский сельсовет с ГО г.Уфа, с.Кармаскалы и т.д. Имеется ряд автодорог местного значения, связывающих населенные пункты и существующие объекты рекреации.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

1.5. Коммунальные сооружения.

Кладбища по состоянию на конец 2014 года.

| Местоположение | Расстояние в км | Территория в га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От центра до села | От ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ольховое | 1 | 0,47 | 0,58 | действующее |
| Ольховое | 0,78 | 0,26 | 0,99 | действующее |
| Федоровка | 1,90 | 1,62 | 0,1 | действующее |

По состоянию на конец 2014 года на территории сельского поселения Ольховский сельсовет свалки ТКО ликвидированы. Существующее положение – вывоз ТКО осуществляется по договору Администрации СП Ольховский сельсовет с лицензированной организацией. Вывоз твердых бытовых отходов предполагается на завод по переработке ТКО проектируемый в сельском поселении Жуковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии со «Схемой санитарной очистки муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

На территории сельского поселения Ольховский предлагается разместить скотомогильник.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климатические характеристики Уфимского района РБ по данным метеорологических наблюдений станции Уфа-Дема.

Поправочный коэффициент рассеивания с учетом рельефа = 1.

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для рассматриваемого района приведены в табл. № 1-3.

Таблица 1

Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,5 | -12,1 | -5,4 | 5,2 | 13,2 | 17,9 | 19,5 | 16,6 | 11,2 | 3,7 | -4,8 | -11,0 | 3,4 |

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5 °С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +19,5 °С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -17,2°С.

Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +25,4°С.

Таблица 2

Абсолютный минимум температуры воздуха,0 С

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -48.5 | -44,0 | -34.4 | -29.7 | -9.5 | -1.2 | 3.2 | -0.6 | -6.8 | -25.6 | -35.1 | -45.0 | -48.5 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -48,5°С в 1979г.

Таблица 3

Абсолютный максимум температур воздуха, °С.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 | 9.2 | 13.7 | 30.9 | 36.4 | 36.9 | 39.2 | 35.7 | 33.4 | 23.8 | 12.5 | 5.0 | 39.2 |

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 39,2°С в 1952г.

Таблица 4

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м\с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 |

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с.

Таблица 5

Повторяемость направлений ветра по М Уфа-Дема,%

| Сезон | Румбы | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| Зима (12,1,2) | 8 | 1 | 1 | 7 | 56 | 13 | 8 | 6 | 14 |
| Весна(3,4,5) | 14 | 4 | 4 | 5 | 33 | 17 | 13 | 10 | 15 |
| Лето(6,7,8) | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 15 | 13 | 20 |
| Осень(9,10,11) | 10 | 1 | 3 | 7 | 38 | 17 | 15 | 9 | 14 |
| Год | 13 | 3 | 3 | 6 | 37 | 16 | 12 | 10 | 16 |

Коэффициент температурной стратификации атмосферы равен 160.

Характеристики опасных метеорологических явлений (ОЯ).

| Наименование и критерий ОЯ | Среднегодовое число дней (периодов) с ОЯ | Максимальное расчетное число дней (периодов) с ОЯ, возможное 1 раз в 100 лет | Дополнительные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Шквал при скорости более 25м/с в течение не менее 1 мин | 0,06 дня | 1 день | Нет |
| Очень сильный дождь с количеством осадков не менее 50мм за период не более 12ч | 0,03 дня | 1 день | Нет |
| Сильный ливень с количеством осадков не менее 30мм за период не более 1ч | 0,03 дня | I день | Нет |
| Очень сильный снег при количестве осадков не менее 20мм за период не более 12ч | 0,03 дня | 1 день | Нет |
| Сильный мороз -минимальная температура воздуха не выше минус 35°С в течение не менее 5 суток | 0,09 периода | 2 периода | Нет |
| Очень сильный ветер - при средней скорости не менее 20м/с или порывах не менее 25м/с | 0,03 дня | 1 день | Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 5 лет - 19м/с; Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 100 лет - 26м/с. |

(По данным государственного учреждения «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

По инженерно-геологическим условиям территория относится к области Прибельской пологохолмистой увалистой равнине. Абсолютные отметки в пределах сельсовета колеблются от 95 до 190 м. Территория характеризуется средне-сложным рельефом – от пойменных территорий р.Уршак до крутых склонов.

Инженерно-геологические условия – неоднородны, их сложность изменяется по территории от относительно простых до особо сложных. Сложность инженерно-геологических условий обусловлена разнообразием слагающих территорию стратиграфо-генетических комплексов пород. Это комплексы отложений: четвертичных аллювиальных; верхнеполиогеновых-нижнечетвертичных элювиально-делювиальных (общесыртовая свита); неогеновых континентальных и пиманных; верхнепермских преимущественно континентальных (красноцветных); сопиканских лагунно-континентальных (терригенно-карбонатных); кунгурских лагунных галогенных.

Кроме того, сложность инженерно-геологических условий обусловлена широким развитием на отдельных участках сульфатного карста. Пораженность поверхностными карстопроявлениями  по территории колеблится до 15%, при 35,9 воронках на 1 км2.

2.3.   Гидрография.

Гидрологические условия также – неоднородные. Неоднородность гидрологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условия залеганий отложений. На территории района распространены водоносные горизонты в аллювиальных четвертичных осадках, в акчагыльских отложениях, а также безнапорные и слабонапорные водоносные комплексы в уфимских породах и водоносный горизонт в образованиях кунгурского яруса. Относительную простоту и однородность строения имеют лишь аллювиальные четвертичные отложения, занимающие большую часть района. Воды в аллювиальных отложениях являются основным источником водоснабжения г.Уфы, других населенных пунктов, других объектов, между тем, залегание аллювия на различных подстилающих породах, в которых развиты подземные воды различного состава и минерализации, определяют неоднородность состава самого аллювиального водоносного горизонта.

Гидрографическая сеть исследуемой территории представлена такими крупными реками: Белая, Уршак. В долинах названных рек размещены озера, старицы, заболоченные участки местности. Особенностью данной территории является сформировавшийся гидрологический баланс, основанный на периодичности подтопления территории водами р.Белая, Уршак, Штиле. Данная особенность дала возможность создания крупного водозабора Киешкинского.

2.4. Растительность. Почвы.

На территории сельсовета находятся значительные по своим размерам территории лесного фонда.

Зеленые насаждения представлены зарослями ивы и осины в пойме реки Уршак, дубами, липой, тополями в пределах гослесфонда.

Почвы серые и темно-серые лесные, черноземы выщелоченные. Берега р.Белой и р.Уршак частично покрыты песком.

2.5. Полезные ископаемые.

На территории сельсовета расположен горный отвод нефти. На береговой части р.Белая находится участок территории общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). В окрестностях Ольховского сельсовета Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан оформлена справка об отсутствии месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом, на участке недр, расположенный в 3,6 км северо-восточнее д.Федоровка (от 18.04.2012г №627).

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

На территории Ольховского сельсовета планируется развитие 2-х населённых пунктов: Ольховое и Федоровка.

В северной и южной части с.Ольховое планируется разместить жилые микрорайоны. В северном микрорайоне предлагается разместить секционную застройку до 5 этажей, а также усадебную индивидуальную застройку на первую очередь строительства. В южной части с.Ольховое располагаются запроектированные территории под усадебную жилую застройку на первую очередь, расчётный срок и перспективу развития.

Развитие д.Федоровка планируется в северном направлении. На севере также располагаются запроектированные территории под жилую застройку на первую очередь, расчётный срок и перспективу развития.

3.1. Численность населения. Трудовые ресурсы

Численность постоянного населения сельсовета составляет на 2014г. 997 чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:

Динамика численности населения таблица а)

| Населённый пункт | 1989 г. перепись | 2002 г. перепись | 2009г. | 2010г. перепись | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Ольховое | 721 | 790 | 905 | 889 | 930 | 939 | 944 | 943 |
| д.Фёдоровка | 22 | 49 | 43 | 71 | 51 | 52 | 51 | 54 |
| Численность населения, всего чел. | 843 | 839 | 948 | 960 | 981 | 991 | 995 | 997 |

Численность населения сельсовета увеличилась с 2002 г. по 2014 г. почти на 18%. Рост численности населения носит механический характер. Ежегодный средний прирост составляет около 1,5%. Динамика естественного прироста показывает небольшой естественный прирост населения. Далее приведён возрастной состав населения (2014г.) по данным администрации.

Возрастной состав населения на 2014г. , чел., таблица б)

| Возрастной диапазон | Всего по сельсовету | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | с.Ольховое | д.Фёдоровка |
| от 0 до 7 лет | 89 | 86 | 3 |
| от 7 до 14 лет | 90 | 85 | 5 |
| от 14 до 18 лет | 113 | 113 | 0 |
| от 18 до 60 лет | 616 | 584 | 32 |
| от 60 и старше | 89 | 74 | 15 |
| Всего | 997 | 942 | 55 |

Возрастной состав населения, прогноз, чел.

(по району), таблица в)

| Возрастные группы | Существующее положение, %% | Прогноз расч.срок |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 18,5 | 19,0 |
| В трудоспособном возрасте | 63,4 | 63,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 18,1 | 18,0 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

Прогнозируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста.

Проектная численность постоянного населенияпо населённым пунктам,

тыс.чел. (прогноз)

таблица г)

| №№ | Населённый пункт | Население сущ. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с.Ольховое | 0,943 | 1,18 |
| 2 | д.Фёдоровка | 0,054 | 0,42 |
|  | Численность населения, всего по с/с, чел. | 0,997 | 1,60 |

Общая численность постоянного населения по проекту на расчётный срок составит 1,60 тыс.чел. Рост численности населения носит в основном миграционный характер.

В связи с проектированием на территории сельсовета дач и объектов рекреации на территории сельсовета кроме постоянного населения размещается дачное население — 1,5 тыс.чел. и временное - организованные отдыхающие — 885 чел., в том числе круглогодично отдыхающие — 405чел.

Трудовые ресурсы

Существующая численность трудоспособного населения сельсовета составляет 598 чел., в том числе на территории сельсовета трудится 180 чел., из них 80 чел. занято в сельскохозяйственном производстве. За пределами сельсовета работает 368 чел. или около 61,5%.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях сельсовета. Часть населения работает в г.Уфе и Уфимском районе. Дополнительные рабочие места предлагается создать в производстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, малом предпринимательстве.

3.2.Объемы строительства.

3.2.1. Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства.

Существующая средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составляет около 26,4 кв. м /чел. (при расчёте учитывалось постоянное население - фактически проживающее в населённом пункте). На расчётный срок средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составит около 40 кв.м/чел.

Объёмы нового строительства рассчитаны по укрупнённым показателям. На первую очередь включены свободные от застройки территории.

В с.Ольховое к застройке предлагаются секционная и индивидуальная застройка с участками; в д.Фёдоровка - индивидуальная застройка с участками.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок около 76 % населения в индивидуальных и блокированных жилых домах с участками, и около 24 % в секционной застройке.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 37,72 тыс. кв.м.

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Территории под жилые кварталы по населённым пунктам на расчётный срок

таблица а)

| №№ | Наименование населённых пунктов | Новые территории под жилую застройку (без улиц) на расчётный срок, всего га | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь строительства, га | расчётный срок, га |
| 1 | с.Ольховое всего, в том числе: | 32,4 | 16,2 | 16,2 |
| 1.1 | -секционная застройка | 10,2 | 5,1 | 5,1 |
| 1.2 | -индивидуальная застройка с участками | 22,2 | 11,1 | 11,1 |
| 2 | д.Фёдоровка |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 11,2 | 5,6 | 5,6 |
|  | Итого по с/с, в том числе: | 43,6 | 21,8 | 21,8 |
|  | -секционная застройка | 10,2 | 5,1 | 5,1 |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 33,4 | 16,7 | 16,7 |

Далее в табличной форме даны объёмы жилищного строительства по типу застройки.

Объёмы жилищного строительства таблица б)

| Населённый пункт | Общая площадь, тыс. кв.м | Квартир (домов), шт. | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. | Всего расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Ольховое | 19,48 | 27,72 | 47,2 | 298 | 345 | 643 | 0,943 | 1,18 |
| в том числе: -индивидуальная застройка (в том числе2-кв.) с участками | 14,08 | 18,5 | 32,58 | 190 | 185 | 375 | 0,682 | 0,80 |
| -многоквартирная секционная до 3эт. | 5,4 | 9,22 | 14,62 | 108 | 160 | 268 | 0,261 | 0,38 |
| д.Фёдоровка индивидуальная застройка с участками | 6,8 | 10,0 | 16,8 | 38 | 100 | 138 | 0,054 | 0,42 |
| ИТОГО | 26,28 | 37,72 | 64,0 | 336 | 445 | 781 | 0,997 | 1,6 |
| в том числе: -индивидуальная застройка (в том числе2-кв.) с участками | 20,88 | 28,5 | 49,38 | 228 | 285 | 513 | 0,736 | 1,22 |
| -многоквартирная секционная застройка | 5,4 | 9,22 | 14,62 | 108 | 160 | 268 | 0,261 | 0,38 |

3.2.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность постоянного населения 1,6 тыс. чел. на расчетный срок. Для обслуживания дачного населения предусматриваются объекты на территориях дачных посёлков.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Основным принципом, заложенным в проектную систему обслуживания, является приближение комплексов обслуживания к местам проживания людей.

С.Ольховое является центром местной системы расселения; в центре села предусмотрены территории (с выносом из центра села существующих производственных зданий ОАО «Уфимский конный завод №119») для размещения общественных центров: спортивного (с бассейном) и торгово-развлекательного. Дачное население и отдыхающие могут обслуживаться в общественных центрах села. Также проектом предлагается размещение в с.Ольховое врачебной амбулатории, а в д.Фёдоровка - фельдшерско-акушерского пункта.

Объекты повседневного обслуживания размещаются во всех населённых пунктах сельсовета.

Размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания уточняются на последующих стадиях проектирования.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры. В с.Ольховое предусматривается расширение и реконструкция существующей школы и запроектирован детский сад, в д.Фёдоровка на проектируемых территориях запроектирована начальная школа с детским садом.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания, таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий, min, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 54 | 86 | 40/ 40 | 46/ 24 | 86 | 0,3 | с.Ольховое (24) д.Фёдоровка (22) |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 230 | 100/ 100 | 130/ 70 | 230 | 1,2 | с.Ольховое (реконстр. сущ-70) д.Фёдоровка (нач .60) |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 23 | - | 23/ - | 23 | встр. | с.Ольховое (центр досуга) |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории, поликлиники | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | 0,4 | с.Ольховое |
| 2 | ФАПы | объ-ект | 2 на с/с | 2 | 1/1 | 1/ 1 | 2 | встр. | д.Фёдоровка |
| 3 | Аптеки | объ-ект | 2 на с/с | 2 | - | 2/ 2 | 2 | встр. | с.Ольховое д.Фёдоровка |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы всего | м2 площ. пола | 160 | 256 | 108/ 108 | 148/ - | 256 | встр. | с.Ольховое |
| 2 | Бассейны | м2 зерк.воды | 275 на с/с | 275 | - | 275/ - | 275 | 0,8 | с.Ольховое |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Клубы (в т.ч. досуговые помещения) | посет.мест | 270 | 432 | 220/ 220 | 212/ - | 432 | 0,4 | с.Ольховое |
| 2 | Библиотеки | тыс. ед. хран. | 5 | 8,0 | 11,0/ 11,0 | - | 11,0 | - |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 480 | 106/ 106 | 374/ 200 | 480 | 1,5 | с.Ольховое д.Фёдоровка |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 64 | - | 64/ - | 64 | встр. | с.Ольховое |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 11 | - | 11/ 5 | 11 | встр. | с.Ольховое д.Фёдоровка |
| 4 | Бани (сауны) | раб. мест | 7 | 11 | - | 11/ - | 11 | встр. | с.Ольховое |
|  | Организации и учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Филиалы банков | объ-ект | 2 на с/с | 2 | - | 2/ 1 | 2 | встр. | с.Ольховое д.Фёдоровка |
| 3 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | встр. | с.Ольховое |
| 4 | ЖЭО | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ 1 | 1 | 1,0 | с.Ольховое |

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

Проектом предлагается в основном сохранение существующих производственных предприятий на территории сельсовета. Для организации общественного центра села производственные здания ОАО «Уфимский конный завод №119» выносятся в новую производственную зону конного завода восточнее существующего с.Ольховое. Планируется увеличение поголовья лошадей до 700 голов и приплода до 315 жеребят.

Новые коммунальные территории запроектированы западнее с.Ольховое, где размещаются объекты инженерного обеспечения, база ЖЭО, пункт приёма вторсырья, склады. Также запроектирована новая производственная зона юго-восточнее с.Ольховое, где размещаются малые производственные предприятия, пилорама (выносится из центра села) и новые производства.

Размещаемые объекты даны в таблице б).

Расчёт потребности в складских территориях (для обслуживания населения сельсовета), таблица а)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 47,88 | 60 | 151,2 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 486,36 | 580 | 1461,6 |
|  | Итого | « | 212 | 534,24 | 640 | 1612,8 |
| 2 | Склады специализированные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хранения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 25,2 | 25 | 63 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 226,8 | 380 | 957,6 |
|  | Итого | « | 100 | 252 | 405 | 1020,6 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматериалов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 756 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 756 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 756 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 2268 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 4901,4 или 0,5га |

Новые складские территории предусматриваются в коммунальной зоне.

Производственные объекты и объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки на последующих стадиях проектирования.

Проектные предложения по размещению производственных и коммунальных объектов*, таблица б)

| Населённый пункт, №№ на плане | Наименование предприятия | Проектные предложения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Уфимский конный завод №119» | Новое строительство на расчётный срок | Вынос сущ. из центра села |
| 2 | Пельменный цех | Модернизация производства на 1 очередь | Сущ. |
| 3 | Карьер ПГС | Ликвидация на перспективу | Сущ. |
| 7 | Пасечное хозяйство |  | Сущ. |
| 8 | Водозабор |  | Сущ. |
| 9 | Скважина нефтедобычи | Консервация скважины на расч.срок | Сущ. |
| 10 | Малые предприятия | Новое строительство на расчётный срок |  |
| 11 | Пожарное депо |  | Сущ. |
| 13 | Пасечное хозяйство |  | Сущ. |
| 15 | Пилорама Склад | Новое строительство на расчётный срок | Вынос сущ. из центра села |
| 16 | Склады База ЖЭО Пункт приёма вторсырья | Новое строительство на расчётный срок |  |
| 17 | Очистные сооружения | Новое строительство на 1 очередь |  |
| 18,19,21 | Придорожный сервис | Новое строительство на расчётный срок |  |
| 20 | Пасечное хозяйство | Новое строительство на расчётный срок |  |

Примечание: *стоимость строительства объектов определяется рабочими проектами.

3.3 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Ольховский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» разработан на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог, с учетом ранее разработанной  проектной документации.  Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена природными условиями, сложившимся функциональным зонированием, существующим и проектируемым.

Генеральным планом часть производственных предприятий сохраняются и развиваются (конезавод №119), а часть выносятся и ликвидируются (предприятия на юге с.Ольховое). Также на территории СП Ольховский сельсовет запроектированы новые промышленно-коммунальные территории.

Основной объем нового жилищного строительства равномерно распределяется по населенным пунктам: Ольховое и Федоровка. Это малоэтажный индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками 0,15 га, секционная застройка.

3.4 Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом
потребностей инвалидов, в т.ч. - специальное оборудование (пандусы, поручни и
т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

- при спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.5 Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения райцентра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие     планировочных и объемно - пространственных     архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки жилых кварталов.

Для озеленения рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

3.6 Рекреационное развитие территории.

Уникальность территории с ее возможностями обеспечения питьевыми ресурсами требует внимательного подхода к ее особенностям. Проектом принята стратегия сохранения существующего лесного, водного и земельного фонда путем создания рекреационной зоны с особыми условиями использования.

Основным фактором, привлекающим население в Ольховский сельсовет является возможность отдохнуть на берегу р.Белой в живописном природном окружении: в летний период - отдых на воде, рыбная ловля, водные лыжи, катание на лодках, радиальные маршруты на лошадях, велосипедах, пешие маршруты; в зимний период - катания на лыжах, санях, зимняя рыбалка.

Проектом предлагается сформировать рекреационною зону «Ольховская» (979,6 га) на основе существующего Гослесфонда для сезонного и круглогодичного отдыха детей, молодежи, семейного отдыха.

Одним из нежелательных эффектов расширенного рекреационного природопользования является вызываемое им воздействие на лес и другие природные объекты. Эффективным мероприятием, предотвращающим   отрицательные последствия рекреационного воздействия, является организация неистощительного рекреационного пользования природными ресурсами с регулированием рекреационных нагрузок, определяемых количеством отдыхающих на единицу площади, временем их пребывания на объекте рекреации и видом отдыха.

Планировочная организация территории зависит от определения рекреационных нагрузок и максимальной вместимости рекреационной зоны.

Генеральным планом предлагается:

- для организованных отдыхающих предусмотрены две рекреационные подзоны: на реке Белой - подзона «река Белая», на озёрах - подзона «Озёра». Проектом предлагается разместить центр рекреационной зоны «Ольховская» с объектами круглогодичного использования на территории северо-западнее с. Ольховое в подзоне «Озёра»;

- вокруг населенных пунктов создание «зеленой зоны», которая примет максимальную нагрузку неорганизованных отдыхающих.

Проектная вместимость рекреационной зоны «Ольховская» определена в нижеследующей таблице.

Вместимость рекреационной зоны «Ольховская», таблица а)

| № № | Наименование рекреационных подзон | Рекреационные объекты | Ёмкость всего / в т.ч. круглогодичного использования, мест | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. | Проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Озёра» - проект. (81 га) | Базы отдыха, пансионаты, дома отдыха, гостиницы, дом рыбака | - | 300/ 300 | В летний период - отдых на воде, рыбная ловля, водные лыжи, катание на лодках, радиальные маршруты на лошадях, велосипедах, пешие маршруты. В зимний период - катания на лыжах, санях, зимняя рыбалка. |
| 2 | «Река Белая» - сущ. | Базы отдыха, дом рыбака, оздоровительные лагеря | 585/ 105 | 585/ 105 | В летний период - отдых на воде, рыбная ловля, водные лыжи, радиальные маршруты на лошадях, велосипедах, пешие маршруты. Детский летний отдых. В зимний период - катания на лыжах, санях, зимняя рыбалка. |
|  | Итого организованные отдыхающие |  | 585/ 105 | 885/ 405 |  |

Суммарная антропогенная нагрузка на рекреационную зону составит:

1.Постоянное население -2520чел.

2.Садоводы, дачники - 1000чел.

3.Организованные отдыхающие (рекреационные объекты) - 885 чел.

4.Неорганизованные отдыхающие (маршруты выходного дня и т.п.- принято по аналоговым проектам)— 600 чел.

Итого - 5005чел.

Расчет рекреационных нагрузок (проект), таблица б)

| № пп | Нормируемый компонент рекреационных территорий | Площадь, га | Рекомендуе-мая нагрузка*, чел/га | Фактическая проектная нагрузка, чел/га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Рекреационный лес (Гослесфонд сущ.) | 742,5 | до 1,3 | 1,3 | Нагрузки: организован-ные отдыхающие (рек-реационные объекты) и неорганизованные отдыхающие — 985 чел. |
| 2 | Лесопарки (проектируемые) | 592,5 | до 10 | 6,8 | Нагрузки: постоян-ное население и дачники - 4020чел. |
| 3 | Пляжи (сущ.) | 25,5 | до 1500 | 196,0 | Суммарная антропогенная нагрузка — 5005 чел. |
| 4 | Территории для размещения оздоровительных лагерей (сущ.) | 12,67 | до 30 | 30,0 | Детские оздоровительные лагеря сущ. — 380 мест |

Примечание: * принято по аналоговым проектам

Проектные рекреационные нагрузки соответствуют рекомендуемым нагрузкам.

Расчёт потребности в пляжных территориях, таблица в)

| №№ | Наименование учреждений | Ёмкость на расч.срок, расч. кол.-во мест | Норма площ. пляжа на 1 посетит.кв.м | Коэффи- циент одноврем. загрузки пляжа | Террит. пляжа расч., кв.м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Население сельсовета (2,52 тыс.чел.) дачники (1,0 тыс.чел.) | 3520 | 8 | 0,4 | 11264 | Пляжи общего пользования |
| 2 | Учреждения круглогодичного и сезонного отдыха (505мест) | 505 | 4 | 0,4 | 808 | Закрытые пля-жи |
| 3 | Неорганизованные отдыхающие (600 чел.) | 600 | 4 | 0,4 | 960 | Пляжи общего пользования |
| 4 | Оздоровительные лагеря (380 мест) | 380 | 4 | 0,5 | 760 | Закрытые пля-жи |
|  | Итого пляжей |  |  |  | 13792 или 1,38га |  |

Существующие пляжи составляют 25,5 га.

Размещение конкретных объектов производится на последующих стадиях проектирования.

В связи с размещением рекреационной зоны на территории горного отвода глин, сохранение указанного отвода на перспективу не целесообразно. Проектом предлагается осваивать другие месторождения глин.

«Зеленую зону» населенных пунктов проектом предлагается озеленить с целью создания лесопарка.

Глава IV. Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Ольховского сельсовета (с.Ольховое и д.Федоровка), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:10000, с сечением сплошных горизонталей через 5,0м.

Территория расположена на левом склоне долины реки Белой. Гидрологическую основу территории сельсовета составляют р.Белая, р.Уршак, р.Штиле, старица р.Уршак, озера Ольховое, Кайгал, Долгое, Киишкинское, а также многочисленные небольшие озера в пойменных частях. В гидрологическом отношении -- река Уршак является притоком реки Белой, река Штиле является притоком реки Уршак. Особенность реки Штиле — раздвоение русла и наличие двух устьев на р.Уршак и на р.Белая. На русле в сторону р.Белая расположены наиболее крупные озера Ольховое и Киишкинское.

Гидрологический баланс территории основан на связи трех рек Белая, Уршак, Штиле. На территории географически образованного «треугольника» находится крупнейший водозабор на территории Уфимского района. Проектом принято максимальное сохранение водного баланса и защита движения паводковых и грунтовых вод.

Рельеф участка проектирования равнинный. Перепад рельефа составляет 90,0÷115,0 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный - 3,0 тысячные, максимальный – 7,3 тысячных.

Водоотвод осуществляется по пилообразным лоткам проезжих частей улиц в пониженные места, где предусматриваются дождевые колодцы проектируемой ливневой канализации. Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными.

Рассматриваемая территория частично подвержена затоплению паводковыми водами. В основном затапливается д.Федоровка от реки Уршак. Вероятность затопления 1% обеспеченности для р.Уршак составляет 93,80м. Инженерной подготовкой предусматривается строительство дорог-дамб с отметкой 94,30м.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

На территории имеются карстовые воронки.

Опасность карста при строительстве заключается в формировании подземных и поверхностных карстовых явлений, вступающих в непосредственный контакт с фундаментами зданий и сооружений, проявляющихся в виде провалов.

Сложность и многофакторности карстового процесса, а также необходимость получения достаточно полной информации выдвигает особые требования к инженерным изысканиям.

В районах развития карста важное значение имеют стационарные наблюдения.

Существуют активные и пассивные противокарстовые меры. К активным мерам относятся: создание фильтрационных завес, заполнение полостей тампонажными смесями с использованием цементирующих материалов и промотходов, цементация оснований, закрепление оснований корневидными буронабивными скважинами, применение армированного грунта. Эти мероприятия определяются на конкретных стадиях проектирования.

К пассивным противокарстовым мероприятиям относятся: регулирование поверхностного стока, создание водонепроницаемых покрытий, расположение застройки, изменение этажности зданий.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории:

- благоустройство карстов - 1 га

- благоустройство водоемов - 30 га

- благоустройство водотоков - 14 км

- дорога-дамба - 13 км

- подсыпка территории - 277 га

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам села Ольховое и д.Федоровка запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

Разобщенность отдельных жилых, значительные размеры водосборных площадей, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых централизованных очистных сооружениях дождевой канализации.

В проекте принято строительство 2-х очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений, их мощность и точку сброса очищенных стоков.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Зоны затопления, подтопления

В соответствии с реестром населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами (Постановление правительства Республики Башкортостан №22 от 30.01.2013г), на территории Ольховского сельсовета указанные населенные пункты отсутствуют. Но по данным Башгидромета определен уровень вероятного затопления 1% обеспеченности для р.Уршак. Согласно статье 67.1 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

Проектом предложены мероприятия по защите территории от затопления.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи сельсовета на расчетный срок проектирования будут осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом.

Проектом предлагается вынос существующей автомобильной дороги межмуниципального значения за пределы проектируемых границ населенных пунктов. Новая трасса предполагается вдоль железнодорожных путей. В соответствии с генеральным планом ГО г.Уфа (2006г) запроектирован коридор региональной авто дороги «Восточный обход г.Уфы», который пройдет в границах санитарно-защитной зоны магистральных трубопроводов.

Также запроектированы автодороги местного значения, отделяющие с/х предприятие Уфимский конезавод №119 и с.Ольховое от застраиваемых населенных пунктов на сопредельных территориях Кармаскалинского района.  Проектируемые рекреационные объекты также будут иметь транспортную доступность.

В местах пересечения автомобильных дорог с ж/д путями предлагается строительство путепровода, на пересечениях автомобильных дорог проектом предложено строительство транспортных развязок в двух уровнях в соответствии с нормативами.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры населённых пунктов приняты с учетом внешних и внутренних транспортных связей и их перспективной территориальной организации.

Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияния на социально-экономическое развитие и экологическое состояние определяет цели и задачи развития автомобильных дорог, достижение которых обеспечивается за счет решения следующих задач:

- формирование единой дорожной сети на основе скоординированного развития автомобильных дорог различных категорий;

- строительство подъездов ко всем транспортным объектам;

- увеличение пропускной способности автодорог путем их модернизации и реконструкции;

- обеспечение стратегических и оборонных интересов государства, мобилизационной готовности автодорог при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В основе проектной улично-дорожной сети населённых пунктов лежат развитие существующей структуры улиц, проездов и подходы внешних автодорог, увязанные с проектной планировочной структурой поселения. Проектная улично-дорожная сеть обеспечивает удобные, надежные и безопасные транспортные связи между всеми функциональными зонами административного центра, с другими населенными пунктами системы расселения и автомобильными дорогами общей сети.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

5.3. Общественный транспорт.

Вследствие близкого географического расположения Ольховского сельсовета к городскому округу город Уфа по территории сельского поселения проходят маршруты общественного городского транспорта города Уфы. А именно подвижной состав городского общественного транспорта с малой провозной способностью №121к (остановка Ледовый дворец Уфа-Арена – остановка с.Кабаково). В пределах территории сельсовета расположены 2 остановочных пункта, расстояние между которыми соответствует нормам.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

На основании исходных данных, представленных Администрацией СП Ольховский сельсовет, по состоянию на 01.04.2015г на территории сельсовета числится 270 транспортных средств, в том числе грузовых автомобилей 20 шт, легковых автомобилей 220 шт, мототранспорт 30 шт.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобиле на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства составит:

А1оч. = 1,87*320 = 599 авт;

Ар.с. = 2,52*370 = 933 авт;

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Расчет гаражей-паркингов.

Дли жителей усадебной и блокированной застройки хранение личных автотранспортных средств предполагается на приусадебных участков.

Для жителей секционной застройки хранение личных автотранспортных средств предполагается в гаражном кооперативе или на парковочных местах при жилом доме.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

599*0,7= 420 маш/мест на 1 очередь;

933*0,7= 654 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь - 150 маш/мест;

на расчетный срок – 234 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 30 маш/мест;

на расчетный срок – 47 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 90 маш/мест;

на расчетный срок – 140 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 150 маш/мест;

на расчетный срок - 234 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К1оч. = 599/1200=1 ед;

Кр.с. = 933/1200=1 ед.

Существующих АЗС на территории СП Ольховский сельсовет не зарегестрировано. На территории Ольховского сельсовета запроектированы 1 АЗС и 1 АГЗС.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Р1оч = 599/200=3 поста;

Рр.с. = 933/200=5 постов.

Существующая СТО находится на северо-востоке с.Ольховое. Проектом предлагается размещение 1 СТО: на запроектированной дороге межмуниципального значения между с.Ольховое и с.Федоровка.

На территории сельсовета отсутствуют автогазозаправочные станции. Проектом предлагается разместить АГЗС в районе СНТ «Уршак» вдоль проектируемой трассы автодороги межмуниципального значения. Перевод автотранспорта на газовое топливо планируется в соответствии с соответствующими утвержденными инвестиционными программами Республики Башкортостан и экономической эффективности.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население (тыс.чел) | 0,997 | 1,87 | 2,52 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 599 | 933 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 3 | 5 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 420 | 654 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 150 | 234 |
| В общественном центре (5%) |  | 30 | 47 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 90 | 140 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 150 | 234 |

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Ольховского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется от котельной №1 в с.Ольховое (котел КСВ-1,86). Кроме того в эксплуатации находятся мелкие отопительные котельные, работающие на природном газе.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия

здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок Ольховский сельсовет Таблица 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт/ч | Тепл. поток на вентил., 106 Вт/ч | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт/ч | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт/ч | Общий тепловой поток, 106 Вт/ч |
| 1 | Секционная застройка до 2-х этажей/ с общественными зданиями |  | (180х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 13,4 | 225 | 3,0 | 0,4 | 0,38 | 732 | 0,3 | 3,7 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 9,4 | 225 | 2,1 | 0,3 | 0,32 | 732 | 0,2 | 2,6 |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 87,4 | 26,25 | 2,3 | 0,3 | 2,14 | 175,2 | 0,4 | 2,9 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 54,14 | 26,25 | 1,4 | 0,2 | 1,55 | 175,2 | 0,3 | 1,9 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 100,8 |  | 5,3 | 0,6 | 2,52 |  | 0,7 | 6,6 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 63,54 |  | 3,5 | 0,4 | 1,87 |  | 0,5 | 4,5 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 5,7 | 0,7 |  |  | 0,7 | 7,1 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 3,8 | 0,5 |  |  | 0,5 | 4,8 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 4,9 | 0,6 |  |  | 0,6 | 6,1 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 3,3 | 0,4 |  |  | 0,5 | 4,2 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 13,6 | 1,6 |  |  | 4,0 | 19,2 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 9,1 | 1,1 |  |  | 3,1 | 13,2 |

6.2 Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Ольховского сельсовета осуществляется через АГРС «Кабаково».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Ольховского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется от котельной №1 в с.Ольховое (котел КСВ-1,86). Кроме того в эксплуатации находятся мелкие отопительные котельные, работающие на природном газе.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

| Расчет расходов газа по укрупненным показателям Ольховский сельсовет Таблица 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
|  | Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки при централизованном ГВС (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0,32 | 0,38 | 38,4 | 21,3 | 45,6 | 25,3 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,55 | 2,14 | 465,0 | 258,3 | 642,0 | 321,0 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 546 | 864 | 1503,7 | 835,4 | 2379,5 | 1321,9 |
|  | Итого |  |  | 2007,1 | 1115,0 | 3067,1 | 1668,3 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 2107,4 | 1170,8 | 3220,4 | 1751,7 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 105,4 | 58,5 | 161,0 | 87,6 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 110,6 | 61,5 | 169,1 | 92,0 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 4,2 Гкал/час | 6,1 Гкал/час | 1854,8 | 582,2 | 2693,3 | 860,2 |
|  |  | 13,2 тыс. Гкал/год | 19,2 тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 4072,8 | 1814,4 | 6082,8 | 2703,8 |

6.3 Водоснабжение.

В настоящее время источником водоснабжения населенных пунктов Ольховского сельсовета является ВНС№1 Старо-Киешкинского водозабора, расположенного в границах Сельского поселения Ольховский сельсовет.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-многоквартирная секционная до 3-х эт. Застройка, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

- строительство общественных и коммунальных зданий, оборудованных внутренним водопроводом.

Централизованное водоснабжение с.Ольховое и д.Федоровка предусматривается от новых проектируемых водозаборных сооружений Киешкинского водозабора.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с |
| 1 | с.Ольховое (индивидуальная, в т.ч. 2-х кв. с участками) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 1190 | 200 | 238,00 | 285,60 | 27,42 | 7,62 |
|  | расчетный срок | 1475 | 200 | 295,00 | 354,00 | 32,04 | 8,90 |
| 2 | с.Ольховое (блокированная застройка с участками) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 320 | 200 | 64,00 | 76,80 | 11,33 | 3,15 |
|  | расчетный срок | 380 | 200 | 76,00 | 91,20 | 12,77 | 3,55 |
| 3 | д. Федоровка (индивидуальная с участками) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 360 | 200 | 72,00 | 86,40 | 12,31 | 3,42 |
|  | расчетный срок | 665 | 200 | 133,00 | 159,60 | 18,35 | 5,10 |
| 4 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства |  |  | 37,40 | 44,88 | 5,11 | 1,42 |
|  | расчетный срок |  |  | 50,40 | 60,48 | 6,32 | 1,75 |
|  | Итого на 1 очередь строительства | 1870 |  |  | 493,68 | 56,16 | 15,60 |
|  | Итого на расчетный срок | 2520 |  |  | 665,28 | 69,47 | 19,30 |

Таблица 2 - Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в учреждениях рекреации в Ольховском сельсовете

Таблица 3— Общее водопотребление по сельсовету на расчетный срок

Пожаротушение.

Наружное пожаротушение предусматривается от сети водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорог не ближе 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между пожарными гидрантами принимается по п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*.

Согласно таблице 5 СП 31.13330.2012 расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте с населением более 1 тыс.чел принято один с расходом воды на один пожар 10 л/с, в остальных — один пожар с расходом воды 5 л/с, расход воды на внутренне пожаротушение — 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут,

Проектом предусматривается хранение пожарного запаса воды в проектируемых резервуарах. Таким образом необходимо 2 резервуара объемом 140 м3 каждый.

Местоположение пожарных резервуаров определится после окончательного выбора источника нового водоснабжения. Пополнение пожарных запасов по действующим нормам должно производиться за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4 Водоотведение.

В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете отсутствует.

В соответствии с Водным кодексом РФ решение вопроса по канализованию территории Ольховского сельсовета и размещению очистной станции хоз.бытовых стоков и точки сброса очищенных стоков будет рассматриваться на стадиях корректировки схемы территориального планирования МР Уфимского района и разработки генеральных схем инженерного обеспечения территории.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1

Таблица 1 - Нормы и расходы водоотведения на расчетный срок строительства.

|  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | с.Ольховое (индивидуальная, в т.ч. 2-х кв. с участками) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 1190 | 200 | 238,00 | 285,60 | 2,75 | 8,26 |
|  | расчетный срок | 1475 | 200 | 295,00 | 354,00 | 3,41 | 10,24 |
| 2 | с.Ольховое (блокированная застройка с участками) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 320 | 200 | 64,00 | 76,80 | 0,74 | 2,22 |
|  | расчетный срок | 380 | 200 | 76,00 | 91,20 | 0,88 | 2,64 |
| 3 | д. Федоровка (индивидуальная с участками) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 360 | 200 | 72,00 | 86,40 | 0,83 | 2,50 |
|  | расчетный срок | 665 | 200 | 133,00 | 159,60 | 1,54 | 4,62 |
| 4 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства |  |  | 37,40 | 44,88 | 0,43 | 1,30 |
|  | расчетный срок |  |  | 50,40 | 60,48 | 0,58 | 1,75 |
|  | Итого на 1 очередь строительства | 1870 |  |  | 493,68 | 4,76 | 14,28 |
|  | Итого на расчетный срок | 2520 |  |  | 665,28 | 6,42 | 19,25 |

6.5 Электроснабжение.

Существующее положение

Система электроснабжения Ольховского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ и выше), понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

По территории сельсовета проходят магистральные транзитные линии ВЛ 110 кВ.

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Ольховского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| ТП1 | 160 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 60 кВА |
| ТП3 | 100 кВА |
| ТП4 | 100 кВА |
| ТП5 | 100 кВА |
| ТП6 | 100 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

- В деревне Федоровка проектом предлагается переложить в кабель существующую ВЛ 35 кВ, проходящую по проектной территории, по проектным улицам деревни.

- В селе Ольховое предлагается переложить в кабель существующую ВЛ 35 кВ по основной улице села.

- В зоне рекреации проектом предлагается строительство ТП 160 кВА.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

|  | 1-я очередь строительства* | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Ольховский сельсовет | 339,3826 | 633,396 | 633,396 | 339,3826 | 972,7786 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Ольховского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих АТС и КУСов.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемого КУСа.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| 1 очередь* | Расчетный срок* |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон. | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | Ольховский сельсовет | 478 | 882 | 478 | 1360 |

*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом предусматривается строительство контейнера узлов связи (КУС).

Места размещения проектируемого контейнера узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Подключение проектируемого КУСа будет осуществляться к существующей сети телефонной связи.

Теле-, радиофикация

Проектное решение

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

- Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на 1-ю очередь строительства* - 500 шт.

на расчетный срок* - 500 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Статьёй 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к экологическому равновесию.,

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, определены основные направления экологической деятельности:

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

Архитектурно- планировочное решение проектируемой группы населенных пунктов основано на комплексной оценке существующего состояния среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Определяющим фактором качества воздуха в районе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организации и передвижных источников – транспортных средств.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок, выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон - необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.

Проектом предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Контроль над работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей.

Проектом также предлагается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система наблюдений. Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и  за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Мониторинг может охватывать как локальные районы, так и земной шар в целом (глобальный мониторинг).

Чтобы обеспечить эффективную оценку и прогноз, мониторинг должен включать наблюдения за источниками загрязнения, загрязнением природной среды и следствиями  от этого загрязнения.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния" .

Системы мониторинга окружающей природной среды могут быть классифицированы по выполняемым функциям на четыре класса: автоматизированные системы контроля (АСК), автоматизированные системы мониторинга (АСМ), автоматизированные комплексные системы мониторинга (АКСМ) и автоматизированные системы мониторинга и управления (АСМУ).

К  АСК относят системы мониторинга, выполняющие функции автоматического измерения и первичной обработки данный экологического контроля; такая АСК имеет в своем составе несколько автоматических постов и центр обработки информации, объединенных в локальную измерительную сеть. Автоматизированная система мониторинга реализует все функции АСК и дополнительно выполняет прогноз состояния окружающей среды; поиск “виновников” загрязнений; адаптацию математических моделей описывающих распространение загрязняющих веществ в воздухе, водоемах, почве и др. Автоматизированные системы мониторинга и управления реализуют все функции АСМ и дополнительно осуществляют компьютерную поддержку принятия оперативных управленческих решений (изменение нагрузок и (или) режимов функционирования экологически опасных производств, эвакуация населения и (или) персонала предприятия, наложение штрафных санкций на “виновников” загрязнений и т. п.). Автоматизированные комплексные системы мониторинга представляют собой объединение нескольких АСМ разнородных объектов мониторинга (вода, воздух, предприятие, поселение, город и т. п.). При создании АКСМ руководствуются рядом достаточно общих принципов: совместной межведомственной реализации системы с четким распределением функций участников разработки; временной и пространственной непрерывности измерений и оптимальности распределения результирующей информации между пользователями; макс. эффективности мониторинга при заданных ресурсных ограничениях и сохранении целостности системы; обеспечение надежности функционирования программно-техн. системы мониторинга. Кроме этого, важными принципами построение АКСМ являются системность, модульность и вертикальная (горизонтальная) совместимость с другими системами мониторинга окружающей среды.

Наблюдения за состоянием приземного атмосферного воздуха проводятся на стационарном пункте наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты (ВММ). Это место должно быть расположено вблизи от геометрического центра населенного пункта, внутри жилого микрорайона, ограниченного оживленными городскими автотрассами, промышленными зонами. В то же время она должна быть достаточно удалена от источников загрязнения, чтобы характеризовать  атмосферу, а не отдельный источник выбросов загрязняющих веществ. Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха комплектуется новейшими газоанализаторами с непрерывной фиксацией концентраций загрязняющих веществ.

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования. Главная задача природопользования как научного направления - поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, т.е. запрограммированное воздействие на природные объекты с целью получения определенного хозяйственного эффекта.

Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов.

Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно-антропогенных систем.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

Экспликация производственных территорий и объектов.

| Экспликация производственных объектов |
| --- |
| Номер на плане | Наименование предприятия | Существующая санитарно-защитная зона,м/класс опасности | Примечания |
| 1 | ОАО "Уфимский конный завод 119", конюшня на 700 голов | 300, III | на расчётный срок |
| 2 | ООО "Товарищество Добрынин", пельменный цех | 50, V | модернизация на расчётный срок |
| 3 | Карьер ПГС | 100, IV | Ликв. На перспективу |
| 4 | Ветлечебница | 100, IV |  |
| 5 | Кладбище | 100, IV |  |
| 6 | Кладбище | 100, IV | увеличение территории на расчетный срок |
| 7 | Пасечное хозяйство | 50, V | Охранная зона |
| 8 | ООО "СтройВертикаль", водозабор | 50, V | I пояс охраны |
| 9 | Скважина нефтедобычи | 150 | консервация на расчетный срок |
| 10 | Малые предприятия | 100, IV | на расчетный срок |
| 11 | ООО "Агродорспецстрой", пождепо | 100, IV |  |
| 12 | Ж/д станция |  |  |
| 13 | Пасечное хозяйство | 50, V | Охранная зона |
| 14 | Скотомогильник | 1000, I | на расчётный срок |
| 15 | Пилорама | 100, IV | на расчетный срок |
|  | Склад ГСМ | 100, IV |  |
| 16 | Склады | 50, V | на расчетный срок |
|  | База ЖЭО - 1 объект |  |  |
|  | Пункт приема вторсырья - 1 объект | 100, IV |  |
| 17 | Очистные сооружения | 200 | на первую очередь |
| 18 | Придорожный сервис |  | на расчетный срок |
| 19 | Придорожный сервис |  | на расчетный срок |
| 20 | Пасечное хозяйство | 50, V | на расчетный срок |

7.2. Охрана водных ресурсов.

а) поверхностные воды

Согласно статье 65 часть 4 Водного Кодекса РФ ширина водоохраной зоны р.Белая, р.Уршак составляет 200м, ширина водоохраной зоны р.Штиле составляет 100м, ширина водоохраной зоны старицы р.Уршак, озер Ольховое, Кайгал, Долгое, Киишкинское, входящих в систему р.Штиле составляет 50м. Озеро Киишкинское, расположенное на территории муниципального района Кармаскалинский район, состоит в общей гидрологической системе данной территории и является одним из основных составляющих водного баланса.

Согласно пункту 11 настоящей статьи ширина прибрежной защитной полосы 30 м для нулевого и обратного уклона берега, 40 м - для уклона до 3°, 50 для уклона 3 и более градусов. Для озер с акваторией менее 0,5км2 прибрежная защитная полоса 50м.

Береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.6 часть 6 Водного кодекса РФ):

- для рек протяженностью более 50км от истока до устья (р.Белая, р.Уршак) 20м.

- для рек протяженностью 10-50км от истока до устья (р.Штиле) 20м.

- для рек и ручьев протяженностью менее 10км от истока до устья - 5м.

- для озер – 20м.

В соответствии со ст.66 Водного Кодекса РФ проектом рекомендуется создание особо охраняемой территории «Ольховская», так как водные объекты на территории Ольховского сельсовета и оз.Киишкинское Кармаскалинского района имеют особое природоохранное , рекреационное и оздоровительное значение. Наличие крупного водозабора на данной территории также требует проведения соответствующих мероприятий со стороны администраций Уфимского и Кармаскалинского районов.

В соответствии со статьей 65 пункту 15 в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 17 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

б) подземные воды

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг водных объектом должно предусматриваться водоохранное озеленение размерами согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации,  со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. Также для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо устройство полного канализования населения и выполнение требований описанных в ст.59 Водного кодекса Российской Федерации.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров,

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

7.4. Санитарная очистка территории.

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

-сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых бытовых отходов (мусора);

-сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

- Строительство и эксплуатация систем канализации, очистных сооружений;

- Создание системы сбора и удаления ТКО (система сменяемых, система несменяемых сборников);

- Строительство и эксплуатация усовершенствованных полигонов ТКО;

- Строительство и эксплуатация предприятий по переработке вторсырья и пищевых отходов.

- Устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта.

В задачи очистки входят:

1) сбор и удаление жидких отходов из зданий;

2) сбор и удаление твердых бытовых отходов;

3) вывоз ТКО за пределы территории села и утилизация;

Сбор и удаление жидких отходов из зданий.

В настоящее время централизованная система канализования в Ольховском сельсовете отсутствует.

Проектом предусматривается централизованное канализование всех населенных пунктов сельсовета.

Сбор и удаление ТКО.

Основные мероприятия включены в Государственную программу «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденную постановлением Правительства РБ №61 от 18.02.2014г.

Раздел «Санитарная очистки территории Ольховского сельсовета» выполнен с учетом действующих нормативов.

Генеральная схема очистки территории Ольховского сельсовета на момент проектирования генерального плана сельского поселения разработана и утверждена.

По состоянию на конец 2014 года на территории сельского поселения Ольховский сельсовет свалки ТКО ликвидированы. Существующее положение – вывоз ТКО осуществляется по договору Администрации СП Ольховский сельсовет с лицензированной организацией в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Жидкие отходы вывозятся ЖКХ «Шемяк» на ближайшие очистные сооружения, расположенные на территории СП Чесноковский сельсовет МР Уфимский район. ТБО вывозятся ООО «Жилремсервис» на действующие полигоны СП Черкасский сельсовет МР Уфимский район и СП Алкинский сельсовет МР Чишминский район. Отходы IV, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых, промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Нормы и расчеты накопления бытовых отходов приведены в таблице:

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека | Количество бытовых отходов на 1 очередь строительства (1870 чел.) | Количество бытовых отходов на расчетный срок (2520 чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в год | в день | в год | в день | в год | в день |
|  | кг | л | кг | л | т | тыс. м2 | т | тыс. л | т | тыс. м2 | т | тыс. л |
| Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом от прочих жилых зданий | 190 | 900 | 0,52 | 2,47 | 355,3 | 1683 | 0,97 | 4,62 | 478,8 | 2268 | 1,31 | 6,2 |
| Общее количество по сельскому поселению с учетом общественных зданий | 300 | 1100 | 0,82 | 3,01 | 561 | 2057 | 1,53 | 5,63 | 756 | 2772 | 2,1 | 7,6 |
| Жидкие из выгребов(при отсутствии канализации) | - | 2000 | - | 5,48 | 0 | 3740 | 0 | 10,25 | 0 | 5040 | 0 | 13,8 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 | 0,01 | 0,02 | 9,35 | 14,96 | 0,02 | 0,04 | 12,6 | 20,2 | 0,02 | 0,05 |
| Общее количество по поселению с учетом общественных зданий и смета | 305 | 1108 | 0,83 | 3,03 | 570,3 | 2072 | 1,55 | 5,6 | 768,6 | 2792,2 | 2,1 | 7,6 |

Морфологический состав ТКО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок, тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 0,84 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 1,12 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,3 |
| Металлолом | 4-6 5 | 0,14 |
| Текстиль | 3-5 5 | 0,14 |
| Кости | 1-2 2 | 0,02 |
| Стекло | 2-3 3 | 0,025 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 0,02 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 0,02 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 0,14 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,02 |
| Отсев | 5-7 5 | 0,14 |
| Всего | 100 | 2,8 |

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы не помещающиеся в стандартные контейнеры.

на 1 очередь: 1,87 т.чел. * 50кг/год = 93,5 т./год

на расчетный срок: 2,52 т.чел. * 50кг/год = 126 т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители.

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты.

Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид. Пищевые отходы образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО.

В проекте предлагается раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения.

Пункт приема вторсырья запроектирован в промышленно-коммунальной зоне на западе сельсовета. Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы в сумме составляют

на 1 очередь: 2072+93,5= 2165,5 т./год.

на расчетный срок: 2792,2+126= 2918,2 т./год.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки.

Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Контейнеры для сбора ТКО устанавливаются в районах общественных центров, парков. Их количество уточняется на последующих стадиях при уточнении набора и емкости объектов культурно-бытового обслуживания.

В усадебной и блокированной застройке мусор собирается и хранится на приусадебном участке.

Вывоз ТКО за пределы территории села и утилизация.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

На основании «Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов» 1 поездка составляет 3 часа.

Предлагается несменяемая система сбора и вывоза отходов, как наиболее производительная на базе мусоровоза марки МКЗ-40 на базе КамАЗа 53215 (53229).

Вывоз мусора производится с 6:00 до 9:00

М = Пгод / (365 * Псут * Кисп), где

М — количество мусоровозов

Пгод — количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, 1 очередь – 2165,5 м3/год, расчетный срок 2918,2 м3/год

Псут — емкость кузова данного вида мусоропровода, 18 м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

М1оч = 2165,5 / (365 * 18 * 0,8) = 0,41 = 1 машина

Мр.с. = 2918,2 / (365 * 18 * 0,8) = 0,55 = 1 машина

Определение количества контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке.

Бкон = Пгод * t * К1/ (365 * V), где

Бкон — количество контейнеров

Пгод — количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, 1 очередь - 5872 м3/год, расчетный срок 6625,8 м3/год

t – периодичность удаления отходов, сут.

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25.

V — вместимость контейнера, 1,1 м3

Бкон 1оч = 2165,5 * 2 * 1,25/ (365 * 1,1) = 13,48 = 14 контейнеров

Бкон р.с. = 2918,2 * 2 * 1,25/ (365 * 1,1) = 18,17 = 19 контейнера

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

Утилизация твердых бытовых отходов будет производится на заводе по переработке ТКО расположенный в сельском поселении Жуковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии со «Схемой санитарной очистки муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса РФ.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сельского поселения Ольховский сельсовет.

8.1 Пожарная безопасность.

При разработке документов территориального планирования Республики Башкортостан должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования Российской Федерации.

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм.

Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для жилых зданий высотой более 75 м, других зданий высотой более 50 м  и зданий с числом подземных этажей более одного (за исключением автостоянок), а также для особо сложных и уникальных зданий, должны быть разработаны технические условия, согласованные с Управлением государственного пожарного надзора МЧС России.

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защиты имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта  защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

-нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

-создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

-разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

-реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

-проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

-содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

-научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

-информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

-осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

-производство пожарно-технической продукции;

-выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

-лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение   соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

-тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных  работ;

-учет пожаров и их последствий;

-установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

-государственная противопожарная служба;

-муниципальная пожарная охрана;

-ведомственная пожарная охрана;

-частная пожарная охрана;

-добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

На территории промышленно-коммунальной зоны сельсовета запроектировано пожарное депо.

Планировка и застройка территорий Ольховского сельсовета осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5.применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельного участка, в зависимости от типа пожарного депо, определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда).

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в Ольховском сельсовете осуществлено по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VII, п.7.3 Водоснабжение).

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и  рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся  в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать  Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

1. предупреждение лесных пожаров;

2. мониторинг пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров;

3. разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4. иные меры пожарной безопасности в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

-	разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер .должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и другие);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, соляркой, керосином или иными горючими веществами, материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другое) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

-места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

-100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

- территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горюче-смазочных материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов должны:

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра;

- соблюдать нормы наличия средств пожаротушения, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их  немедленного использования;

- при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и проведении этих работ органы государственной власти или органы самоуправления, прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

- тушить пожары, возникшие по их вине;

- немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов направлять работников, пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров.

Требования пожарной безопасности в лесах при осуществлении рекреационной деятельности (устанавливаются в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах и Правилами  использования лесов для осуществления рекреационной деятельности).

При осуществлении  рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Требования пожарной безопасности в лесах при размещении и эксплуатации железных  и автомобильных дорог

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных и автомобильных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной полосы шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Владельцы железнодорожного и автомобильного транспорта общего пользования, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода обязаны:

-	не допускать к эксплуатации  тепловозов, не оборудованных искрогасительными или искроулавливающими устройствами на участках железнодорожных путей, проходящих через лесные массивы;

- в случае обнаружения пожаров в полосе отвода дорог или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщение об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

На участках железнодорожных и автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь, золу, окурки и спички из окон и дверей.

Требования к пребыванию граждан в лесах

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, изложенные в общих требованиях пожарной безопасности в лесах;

- при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;

- оказывать содействия при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются на три основные группы: предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение распространения лесных пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, государственные органы управления лесным хозяйством обязаны обеспечить:

- широкое проведение лесопожарной пропаганды среди населения в населенных пунктах, общественном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности;

- организацию лесной рекреации в целях сокращения неорганизованного притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха;

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, установление причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникновения лесных пожаров.

Лесопожарная пропаганда должна вестись в направлении обеспечения выполнения требований пожарной безопасности в лесу и формирования у населения более глубоких знаний о лесе, взаимодействие человека с лесом, необходимости активных действий по охране леса, а также должна быть целенаправленной, оперативной, соответствовать времени года, обстановке и категории населения, содержать конкретные факты и печатные издания, которые должны быть выразительными, привлекательными и образными.

Пропаганда проводится непрерывно в течение года и усиливается в пожароопасный сезон, особенно при наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды. Для проведения работы должны в первую очередь использоваться средства массовой информации: печать, радио, телевидение, кино и другие.

Рекомендуются следующие формы лесопожарной пропаганды:

-проведение лекций, докладов, бесед по телевидению;

- индивидуальных бесед с занятыми в лесу рабочими, гражданами в населенных пунктах отдыхающими в лесу, туристами, экскурсантами, школьниками и т.д.;

- создание кино и видеофильмов, кино плакатов о вреде, наносимым лесными пожарами, причинах  возникновения их и меры борьбы. Организация широкого показа данных фильмов, кино плакатов в кинотеатрах, клубах, домах культуры, санаториях, домах отдыха, в детских лагерях, школах;

- опубликование в местной периодической и стенной печати выступлений бесед, статей научных работников государственной и ведомственной лесной охраны и других специалистов лесного хозяйства.

Издание массовыми тиражами и распространение плакатов, листовок и других материалов массовой печатной пропаганды:

- размещение у дорог на участках, где ведутся работы, в местах отдыха трудящихся, в лесу, периодически обновляемых плакатов и объявлений, предупреждающих о пожарной опасности в данное время;

- изготовление и распространение наклеек на спичечных коробках и других предметов массового потребления.

Для предотвращения распространения лесных пожаров следует осуществлять мероприятия по повышению пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности и своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных рубок, рубок промежуточного пользования, очистки лесосек от порубочных остатков, противопожарного обустройства лесов, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании непокрытых лесом участков лесного фонда.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели и баланс территорий.

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. полож. | Расчетный срок, 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том числе: | га | 3951,6 | 3951,6 |
| 1.1 | Территории населённых пунктов всего, из них: | « | 105,9 | 177,4 |
| 1.1.1 | с.Ольховое | « | 81,0 | 126,6 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 32,4 |
|  | -из них секционная застройка | « | - | 10,2 |
| 1.1.2 | д.Фёдоровка | « | 24,9 | 50,8 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 11,2 |
| 1.2 | Из территорий населённых пунктов всего новые жилые кварталы | « | - | 43,6 |
| 1.3 | Из территорий населённых пунктов всего перспектив-ные жилые кварталы | « | - | - |
| 1.4 | Территории за чертой населённых пунктов всего, в том числе: | « | 3845,7 | 3774,2 |
| 1.3.1 | -леса, лесопарки | « | 1113,3 | 1113,3 |
| 1.3.2 | -сады | « | 21,5 | 21,5 |
| 1.3.3 | -рекреационные объекты | « | 62,9 | 97,9 |
| 1.3.4 | -водоёмы | « | 445,3 | 445,3 |
| 1.3.5 | -территории производственных предприятий и коммунальные зоны | « | 67,5 | 99,3 |
| 1.3.6 | -прочие | « | 2135,2 | 1996,9 |
| 2 | Население всего | тыс. чел. | 0,997 | 1,6 |
| 2.1 | с.Ольховое | « | 0,943 | 1,18 |
| 2.2 | д.Фёдоровка | « | 0,054 | 0,42 |
| 3 | Жилой фонд, всего в том числе: | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 26,28/ 336 | 64,0/ 781 |
| 3.1 | с.Ольховое | « | 19,48/ 298 | 47,2/ 643 |
| 3.1.1 | в том числе: -индивидуальная (в том числе2-кв.) с участками | « | 14,08/ 190 | 32,58/ 375 |
| 3.1.2 | -многоквартирная секционная до 3эт. | « | 5,4/ 108 | 14,62/ 268 |
| 3.2 | д.Фёдоровка -индивидуальная с участками | « | 6,8/ 38 | 16,8/ 138 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство всего, из них: | « | - | 37,72/ 445 |
| 3.3.1 | с.Ольховое | « | - | 27,72/ 345 |
|  | в том числе: -индивидуальная с участками | « | - | 18,5/ 185 |
|  | -многоквартирная секционная до 3эт. | « | - | 9,22/ 160 |
| 3.3.2 | д.Фёдоровка индивидуальная с участками | « | - | 10,0/ 100 |
| 3.4 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/чел. | 26,4 | 40,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 40/ 40 | 86/ 54 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 100/ 100 | 230/ 144 |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 106/ 106 | 480/ 300 |
| 4.4 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 220/ 220 | 432/ 270 |
| 4.5 | Учреждения бытового обслуживания - всего/1000 чел | мест | - | 11/ 7 |
| 4.6 | Спортивные залы - всего/1000 чел | м2 | 108/ 108 | 256/ 160 |
| 5 | Ориентировочная стоимость реализации проекта (жилищное строитель-ство и инфраструктура)* | млн. руб. | - | 2640,4 |

Примечание: *уточняется рабочими проектами

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, планируемые к переводу  в земли населенных пунктов в связи с расширением границ отсутствуют.